询价文件

文件编号：沛采询X（2021）006号

采购单位: 沛县人民法院

项目名称：审执辅助事务中心智能化建设

招标采购单位：沛县政府采购中心

二○二一年五月

沛县政府采购中心

询价通知书

询价编号：沛采询X（2021）006号

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定,沛县政府采购中心拟对沛县人民法院审执辅助事物中心智能化建设项目采取询价采购方式进行。

报价人须知

一、表明报价为要约，同意本中心无承诺表示时视为未成交，同意本中心认为必要时可进行新的询价或采取其它形式采购。

二、报价方案的编写。报价人应仔细阅读询价通知书的内容，按询价通知书的要求提供报价方案，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对询价通知书作出实质性响应，否则，其报价可能被拒绝。领取询价文件后如不参加询价活动，须在询价文件中规定的递交响应文件截止时间1天前书面告知沛县政府采购中心，并说明原因。【如不告知，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第十九条第（三）款规定，将其失信行为记入该注册供应商诚信档案中，并按相关规定进行处罚！】

三、所供产品保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无任何瑕疵。在承诺时间内及时按所报价格及承诺内容提供物品（送货上门，原包装方式验货）。

四、本次采购不接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

五、报价应包括交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。采购需求中没有分包的，供应商不得拆分报价；已经分包的，供应商可以选择一个分包报价，也可以选择多个或全部分包报价。报价产品属于中小企业产品的，在评审时将获得优势。但要提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见徐州市政府采购中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

六、报价人应按询价通知书中提供的格式填写承诺书、授权委托书、询价报价表等。报价文件必须加盖单位公章和法人代表印章。采购中心在规定的时间和地点开价，报价人须派代表（授权委托书中的受托人）参加，代表须携带本人身份证（原件）或有效身份证明，以备查验。

七、本询价文件免费领取。

八、本次询价不接受传真、电报、电话报价，在规定报价截止时间前，报价人需向本中心报送密封的询价报价文件，一式三份（正本一份、副本二份，需注明正本副本字样，正副本不一样时以正本为准。信封上需注明“报价人、询价编号、报价项目名称”），报价文件在送交本中心之前必须密封，并在密封口处加盖报价人公章。

供应商提交的询价文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购中心就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本询价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、采购物品详细描述[具体详见《项目要求》及《询价报价表》]。

十、报价时必须提交下列文件【必须装订并按要求加盖报价供应商公（鲜）章）】，如不按要求提供或提供不全，报价无效。

1、报价承诺书（按本通知书提供的格式和内容填写）；

2、询价报价表（按本通知书提供的格式和内容填写）；

3、分项报价表（按本通知书提供的格式和内容填写）；

# 4、技术规格响应/偏离表（按本通知书提供的格式和内容填写）；

5、法人授权委托书（按本通知书提供的格式和内容填写）；

6、受托人身份证明复印件;

7、合格有效的营业执照副本复印件（报价时提供原件）；

8、开标前6个月任意1个月（不含开标当月）缴纳税务完税证明复印件（报价时需提供原件或可验证的二维码、验证码）。

9、开标前6个月任意1个月（不含开标当月）缴纳社会保障金原始凭证复印件（报价时需提供原件或提供社保缴纳清单及其对应的银行收款回执）。

10、开标结束后请中标的供应商将标书电子版发送至邮箱：pxczzxk@163.com.

十一、违约责任及违约金:

1.成交通知书发出后，成交供应商无故不签订合同或放弃成交项目，列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动。

2.成交后不能及时供货，需方有权书面通知违约方部分或全部终止合同（书面通知报采购中心备案），有权拒付货款，违约方应承担赔偿，赔偿额：延期交货价×1%×延期天数。

3.所采购物品出现问题，用户投诉，且确属卖方责任，除赔偿损失外，二年内禁止参加政府采购活动。

4.成交供应商违反所供物品质量、技术、规格、参数要求或服务承诺等，应承担责任，由此发生的损失和任何额外费用由成交商赔偿。并列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动。

5.供应商有《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第二章第六条所列情形之一的，属于严重失信行为，三年内禁止参加政府采购活动。

6.供应商有《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第二章第九条所列情形之一的，属于一般失信行为，一年内禁止参加政府采购活动。

7.供应商其他违约，应赔偿损失，列入不良记录名单，一年内禁止参加政府采购活动。

8.供、需双方违约行为，按询价通知书规定、协议、合同和《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

十二、交货期及付款方式：详见合同主要条款。

十三、成交供应商原则在承诺询价内容的要约报价人中选定。

1、本次询价采用最低评审价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价供应商作为成交供应商的评审办法。

2、若询价的最低报价一致时，由评审委员会全体成员投票表决，根据投票结果确定最终成交候选人。

3、中标供应商弃标或者各种原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情况与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推；也可以重新组织采购。

4、对中型、小型和微型企业产品的价格给予10%扣除。

十四、质疑：按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》执行。

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县人民法院提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沛县人民法院提出质疑。询问和质疑由沛县人民法院依法处理。
2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑受理单位：沛县人民法院

联系人：冯顺顺

联系电话：18260791616

单位地址：沛县沛公路4号

文中同时具有“斜体及下划线”的部分，为必须满足的要求，各参加询价供应商必须遵照执行。

本询价文件中仅具有“下划线”的部分，为一些重要提醒，要求各参加询价供应商必须熟悉、了解。

附：1. 报价承诺书

2. 询价报价表

3. 分项报价表

# 4、技术规格响应/偏离表

5、中小企业声明函

6. 法人授权委托书

7. 项目要求

8. 合同主要条款

9、售后服务承诺（格式自定）

二○二一年 月 日

1、报价承诺书

致沛县政府采购中心：

根据贵方【《询价通知书》（沛采询X（2021）006号）】要求，本报价人正式提交以下报价文件一份。

(1)报价承诺书（按本承诺书格式和内容填写、原件）；

(2)询价报价表（按规定格式和内容填写、原件）；

(3)询价通知书要求提供的其他有关文件。

报价人兹宣布同意如下:

一、按《询价通知书》规定提供交付货物的唯一报价见《询价报价表》。

二、报价人完全承担根据《询价通知书》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，在报价表中另作说明）。

三、报价人已详细审核《询价通知书》，包括书面的询价澄清（修改）通知书（如果有的话），报价人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。提交询价报价后，不对询价文件本身提出质疑，本询价文件最终解释权归采购人所有。

四、报价人保证所提供的报价文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

五、本报价有效期60个工作日。

六、如果在规定的报价截止时间后、报价有效期内撤回报价，同意按违约责任处理。

七、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价采购有关的任何证据或资料。

八、报价人完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

报价人（公章）：						法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：					联系电话：

二○二一年 	月 	日

- 询价报价表

项目编号：沛采询X（2021）006号

| 项目 | 项目名称 | 项目要求 | 报价（元） | 其中中小微企业产品数量（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见本《询价通知书》 |  |  |
| 报价：（大写） |  |

说明：

1、本报价为最终报价，在启封后不得变更。报价应包含本项目全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。总价大小写不一致时，以大写为准。

报价人（公章）:    　　　     报价日期：

法定代表人（签字）：

联系人 :                     　联系电话：

3、分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格及型号 | 单价*数量=小计（元） | 是否属于中、小、微企业产品 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、上表如行数不够可自行增加，必须提供，否则报价无效。

2、在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

# 4、技术规格响应/偏离表

| 项目名称： | 项目编号： 沛采询X（2021）006号 |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购要求规格 | 报价响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。必须按照项目要求逐一说明投标货物技术参数和响应/偏离情况，否则报价无效。如直接拷贝询价文件技术要求的按照无效投标处理。

供应商名称：（盖章）

5、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为

万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入

为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

6、法人授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人：

法人营业执照注册号：

受托人：       先生（女士）

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与项目（编号：沛采询X（2021）006号）的询价活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

二○二一年 月 日

(受托人身份证复印件附后)

7、项目要求

一、项目编号：沛采询X(2021) 006

二、项目名称：审执辅助事物中心智能化建设　   3200000.00元

三、项目工期：15天

四、项目要求：

- 本次建设的科技法庭系统和现有科技法庭业务平台进行对接，并实现与中级人民法院科技法庭无缝对接，实现统一管理、统一调度、统一界面。

- 本次建设的语音转写系统需与徐州市中级人民法院人工智能平台无缝对接。

- 本次提供的审签通设备需与现有的法院业务管理系统对接，提供对接功能和服务。

投标人在中标签订合同后十五个日历天内实现上述系统的对接，并出具无缝对接报告，否则视为放弃中标。本条为实质性响应条款，如不满足，按无效标处理。

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科技法庭系统 |  |  |
| 1 | 专用网络高清智能一体化摄像机 | 25倍200万1/2.8" CMOS ICR日夜型双模一体机； 200万像素 逐行扫描1/2.8”CMOS； 最大分辨率可达1920X1080； 数字SDI输出1080P 25/30、1080P 50/60FPS； 25倍光学变倍，焦距为4.8-120mm； 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)； 支持ICR红外滤光片式自动切换； 宽动态120db； 3D-DNR； 支持H.265高效压缩算法，极大降低码率； 网络输出、SDI输出； 支持人员统计、变音、音频丢失报警； 体积小、功耗低； 方便接入球机、云台、485键盘菜单控制； 可无缝接入主流平台和其他网络设备； 视频压缩:H.265 /H.264； 电源:DC12V±10%、支持POE； 工作温度与湿度:-10℃ ~ 60℃，小于90％RH； 功耗:静态2.5W，动态4.5W. | 26 | 套 |
| 2 | 交换机 | 1光8电千兆交换机 | 8 | 台 |
| 3 | 音频功放 | 设备具有更快的反应速度、更高的阻尼系数、更丰富的功能、更高级的保护系统； 有优良的散热风路设计，紧凑稳固的机械抗震性能，精良的元器件。8Ω双声道 200W (per ch.) ； 8Ω单声道桥接 450W； 紧凑的2U机身设计； 采用优化的Class-H线路； 采用Ground lift接地技术。 | 6 | 台 |
| 4 | 扩音音箱 | 5.25寸紧凑型室内室外背景前景扬声器； 频率响应：(-10 dB) 90 Hz - 20 kHz； 功率负载：200 Watts 持续功率 (at 8 ohm bypass mode)； 常规覆盖角度：110° x 85° (1kHz to 16kHz)； 60W, 30W, 15W (& 7.5W @ 70V)； 最大声压级：107 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 113 dB peak。 | 12 | 台 |
| 5 | 桌面话筒 | 开通灵敏度 :- 39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa； 阻抗 :250 ohms； 最大输入声压级: 139 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.； 动态范围 :(一般) 115 dB, 1 kHz at Max SPL； 讯噪比: 70 dB, 1 kHz at 1 Pa； 幻象供电 :11-52V DC, 2 mA typical； 开关 :平直, 高通滤波； 输出接口 :内置三针XLRM卡农公头； 收音角度: 120°。 | 36 | 套 |
| 6 | 纽扣式话筒 | 纽扣式话筒 | 1 | 台 |
| 7 | 调音台 | 12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX | 6 | 台 |
| 8 | 时序电源 | 八路大电流电源控制器，配合主控机使用。可以通过CR-NET，串口，网络总线控制； 控制器内部电路为大电流设备可以用于LED灯，电机，开关电源等设备同时使用的环境。每路最大可以承受20A/220V。 | 6 | 台 |
| 9 | 同步显示屏 | 面板尺寸：21.5英寸； 屏幕比例：16:9； 推荐分辨率：1920 x 1080； 响应时间：≤5ms； 亮度：250cd/m2； 对比度：1000:1。 | 42 | 台 |
| 10 | 同步显示屏折叠支架 | 定制折叠支架 | 42 | 套 |
| 11 | hdmi信号分配器（一分八） | 一分八信号分配器 | 7 | 台 |
| 12 | 智慧门牌 | 液晶尺寸：≥21.5寸；分辨率：1920*1080；亮度：≥250cd/m² 内置专业显控主板Intel四核CPU主频：≥2.0GHz，内存：≥4GB，固态硬盘：≥64GB；支持多种外部接口，一体机遵照安全、可靠、环保以及便于使用和维修的设计原则，表面采用进口金属烤漆工艺处理，外观简洁美观外观材质:铝合金外壳，防锈钣金背板； 散热方式空气散热； 安装方式壁挂(支持横向/竖向安装）； 外观颜色AS典雅黑/可定制颜色； 电源电压专业电源AC110V~240V,50/60HZ； 工作环境工作温度(℃)0℃～40℃； 工作湿度10%～85%RHNon-Condensing. | 6 | 台 |
| 13 | 画面合成服务器 | 操作系统：Suse Linux系统 处理器：≥2*INTEL E5-2630V4 2.20GHz 内存：≥DDR4 RECC 32GB（8GB*4） 主机接口：≤2*10/100/1000M业务网口； 支持VGA接口； 4个USB接口； 整机仅占用一个IP地址 系统盘：≥1TB 3.5英寸SATA盘 信号输入：网络信号，即需要合成的各采集点网络信号 信号输出：网络信号，即合成画面的网络信号 输出分辨率：1920*1080；1280*720；704*576； 输出码率：512Kbps~4Mbps 视频编解码格式：H.264 High Profile 4.1（ISO/IEC14496-10） 音频编解码格式：AAC（ISO/IEC14496-3）； 每个法庭按4路1080P单路视频合成为1路1080P合成画面计算。 法庭服务器（主机）部署在法院中心机房，便于集中管理。 可靠性： 支持分布式集群部署，无单点故障；支持软件看门狗；支持数据保险箱；支持消息流控 安全性： 支持SSL安全传输；支持操作系统、数据库安全加固 | 1 | 台 |
| 14 | 科技法庭拼接模块 | 音视频独立采编：支持本地简约型科技法庭中各采集点信号的独立采编 音视频合成：支持本地简约型科技法庭多采集点的音视频合成； 支持远端视频和本地视频的画面合成 布局管理:支持多布局配置（包含画面分隔方式，播放窗口和信道的关系） 支持合成画面的录像存储 合成画面支持举证信息 支持合成画面中单击其中一路放大至全屏显示，用于远程观摩。 | 8 | 套 |
| 15 | 拾音器 | 拾音范围1-150平方米 音频传输距离3000米 频率响应20Hz ～ 20KHz 灵敏度-38dB 信噪比85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 全方向性\动态范围106 dB（1kHz at Max dB SPL） 最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 输出阻抗25欧姆非平衡\高保真微机电系统(mems）硅麦克风\数字降噪、去混响、人声增强、啸叫抑制 8KV Air，6KVcontact ESD雷击保护、电源极性反接保护 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 | 2 | 台 |
| 16 | 音箱线 | 200芯金银线 | 600 | 米 |
| 17 | 六类双绞线 | 双绞线采用名称23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料； 双绞线符合ISO/IEC，ANSI/TIA/EIA，EN的要求. | 18 | 箱 |
| 18 | 话筒线 | RVVP3*0.75话筒线 | 1500 | 米 |
| 19 | 电源线 | RVV 2*1.0mm电源线 | 2000 | 米 |
| 20 | HDMI 跳线 | HDMI 跳线 | 30 | 根 |
| 21 | 室内单模光纤12芯 | 9/125um室内12芯单模光纤； 色散：最大16.7ps/nm.km； 纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm； 芯/包层同心度误差≤0.25um； 芯数：12芯； 工作温度范围：－10至60度； 高低温附加衰减小； 具有PVC和LSZH两种护套材料以适用不同场所需求。 | 1100 | 米 |
| 22 | 尾纤 | 产品规格：多模OM2 50/125UM光纤尾纤，LC单工接头类型； 性能要求： 50/125um ； 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准； 衰减要求： 衰减值不大于0.2dB@850nm&； 工作温度范围：-20至60度； 光纤尾纤长度提供1米长度。 | 144 | 根 |
| 23 | 熔接点 | 光纤熔接 | 144 | 芯 |
| 24 | 跳纤 | 产品规格：Cat5e 110语音跳线，110-RJ45规格的跳线； 标准：符合ANSI/TIA/EIA-568-C Cat5e硬件连接标准，且RJ45插头采用聚碳酸酯，FCC Part 68 Subpart F, UL 94V-0； 符合UL94V-0防火阻燃塑料； 触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 长度及对数：2米、1对； 满足数据、传真和语音应用； 性能向下兼容。 | 12 | 对 |
| 25 | 机柜 | 产品尺寸：600*600*2000容量 42U； 前网孔后网孔双开，静面喷涂技术。 | 6 | 台 |
| 26 | 机柜 | 产品尺寸：600*800*2000容量 42U； 前网孔后网孔双开，静面喷涂技术。 | 1 | 台 |
| 27 | 智能庭审系统 | 1.智能庭审客户端：要求与徐州市中级人民法院人工智能平台连接使用，能够提供庭前模板导入，个性化词语配置，多角色区分，庭审笔录智能修正，庭审录音标记回听，智能模糊查找替换，庭审信息语音播报，格式调整等功能。 2.内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 3.系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可实现≧12路的语音信号输入，同时针对具体法庭需求可实现平滑扩展。 4.案件号输入：案件资源和案件号绑定，多次开庭案件，通过首页案件号搜索可直接打开，案件资料会同步获取，新建开庭上传的资源在下次打开案件也可以查看，笔录下载和笔录预览。通过案件号绑定案件资源，案件资料随案同步。 5.★说话人麦克风控制：书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。（需提供软件功能截图） 6.★麦克风配置：在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化，永久有效；另外也可一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。（需提供软件功能截图） 7.转写光标快速定位: 书记员在修改笔录过程中，点击快速定位图标或者按快捷键“Esc”，可快速定位到转写光标，并能实现页面文字自动回滚。 8.上下文同角色智能合并：在修改笔录时，若对其中一段文字进行了整体删除，系统判断上下文为同一角色的发言内容，系统会将文本内容自动合并。 9.导出/打印：要求具有客户端笔录和音频的导出，庭审笔录的打印，预览和打印份数设置功能。 10.支持对各个麦克风进行方言类型配置，以适配当事人的说话口音。 11.★Word格式兼容：Word模版导入和编辑，保证格式统一，无需修改直接打印。（需提供软件功能截图） 12.★模糊音设置：个性化词汇进行模糊音设置，智能修正个人方言口音造成的关键词识别错误。如：z=zh，c=ch，s=sh，l=n，f=h，r=l，an=ang，en=eng，in=ing，ian=iang，uan=uang等模糊音设置。（需提供软件功能截图） 13.★资料学习：系统能够对案件相关资料的学习，包括词汇和句子表达，且学习后的成果，书记员实时查阅展示，用于提高识别准确率。（需提供软件功能截图） 14.系统要求提供运行异常恢复机制，电脑死机、断电等原因引起的系统异常关闭情况，系统再次开启可对笔录进行恢复，确保笔录数据的万无一失。 | 1 | 套 |
| 28 | 辅材 | 辅材一批 | 1 | 批 |
|  | 门禁系统 |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 采用7英寸触摸液晶显示屏，分辨率1024*600； 支持不少于100050个用户(包括50个管理员)，lO0000张人脸、lO0000张卡、lO0000个密码、505000条存储记录(包括5000条报警记录)； 采用2个200万像素广角宽动态摄像头； 应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能； 应能支持人脸识读、IC卡识读、密码和二维码识读方式，并支持多种组合识别方式； 设备摄像头距离地面1.4m高度下，人脸识别的有效距离在0.3m~2.5m范围内；人脸识别的身高范围在0.9m~2.4m内； 至少包含1路485接口、1路232接口、1路韦根输入输出接口、2个USB接口、2路开关量输入、2路开关量输出、l路开门按钮、l路门锁控制、l路门磁反锁、2路网口； 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节； 根据环境亮度和人员靠近距离进行白光自动补光；自天会熄灭，晚上会根据人员靠近情况进行补光； 支持手机照片、打印照片和视频防假等活体检测功能； 人脸识别速度不高于0.2s，实现无感通行； 支持胁迫报警、防拆报警、非法卡超次报警、闯入报警、门超时报警、外部报警； 支持128个时间段，128个假日组，128个假日计划支持常开常闭时间段配置、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置； 支持多项高级门禁功能，包括以下几类：首用户开门、多人组合开门、远程验证、管理者密码、分时段权限管理； 人脸识别通过率≥99.5%，误识别率≤0.l%； 支持人员信息、人员人脸、无人员信息仅结果等多种类型的结果展示，以根据场景需求保护客户隐私等需求； 支持数据断网运行，设备断网后，人脸、IC卡、二维码等可进行脱机比对验证，并且用户数据、开门记录、报警记录数据可以正常保存，设备运行不受影响； 支持对人脸、IC卡、二维码等鉴权结果进行语音提示. | 15 | 台 |
| 2 | 280KG双门磁力锁 | 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动； 通电开锁的锁具，开锁通电时间应能自动控制，且不大于2s； 在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏； 在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用； 电控锁在启闭和使用时，在距锁具中心1m处所产生的噪声声级值应小于等于60dB(A)。可加装消音装置； 在额定电压下，电控锁的启闭瞬间冲击电流应不大于5A，持续通电电流应不大于500mA； 高温试验：+55±2℃、8h； 低温试验：-10±3℃、8h； 恒定湿热：40℃±2℃、RH(90~95)%、8h； 震动试验：频率10~55Hz、振幅0.35mm，每一轴向循环扫频3次，每次时间5min. | 15 | 套 |
| 3 | 磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.75KG. | 15 | 套 |
| 4 | 出门按钮 | 采用专业电路设计，无机械故障； 采用防火阻燃材料，安装方便； 具备常开/常闭功能； 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%. | 2 | 个 |
| 5 | 200万像素室内半球 | 具有200W像素 CMOS传感器； 最大分辨率1920x1080； 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx； 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 图像传输延时≤90ms； 灰度等级不小于11级； 信噪比不小于58dB； 需具不小于105dB宽动态； 红外补光距离不小于50米； 支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能； 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能； 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能； 支持热度图功能； 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 支持IP67防护等级. | 4 | 台 |
| 6 | 拾音器 | 拾音范围 10-100平方米； 音频传输距离不小于3000 米； 频率响应 20Hz～20kHz； 灵敏度 -30dB； 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 指向特性 全指向性； 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)； 最大承受音压 120dB SPL（1 KHz,THD 1%）； 输出阻抗 600欧姆非平衡； 输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB. | 1 | 台 |
| 7 | 网络视频存储服务器 | 采用24盘位专业存储设备，高度≤4U； 存储支持linux操作系统，不低于64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 设备具有2个电源模块、2个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开设备的外壳进行控制单元的插拔或更换； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； 支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像； 支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载； 样机支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； 支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载； 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps； 样机可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息. | 1 | 台 |
| 8 | 4T企业级硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 24 | 台 |
| 9 | 综合管理平台 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 实时监控：支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9； 业务组织：支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序； 报警联动：支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播； 电子地图展示动环：支持动环实时信息展示及报警通知； 录像回放上墙：支持回放上墙； 支持秒级存储和回放：支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像； 即时回放：支持在实时画面回放前30s录像，并可单帧前进或后退录像，也可以保存此段录像； 支持上墙回显：支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面； 云存储设备管理功能：支持接入管理云存储设备，支持存储配额设置； 支持门禁设备的接入管理,支持设备导入,导出功能； 支持接收并统计人脸检测服务器上传的分析结果； 支持接收并实时展示智能相机上报的人脸属性识别及比对结果； 支持接收并实时展示智能相机上报的人体特征、机动车特征及非机动车特征； 支持检测、统计及展示CPU、主板温度、网卡工作状态； 支持配置录象补录计划,可将接入的NVR/IPC中的录像同步备份至平台； 支持业务图墙界面展示,包括:人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别、机动车识别、非机动车识别、安保值班状态、消费统计、人脸考勤、设备报警、设备运维等； 支持动力环境监测主机接入,可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPS、空调、配电开关等设备的数据信息； 支持广播终端接入，可对广播终端进行分区管理； 支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能； 支持信息发布功能，支持基于文字、图片的节目制作，预览功能； 支持三维地图； 支持通过人脸检索以图搜图,展示结果可生成人脸轨迹,在电子地图上可查看人脸轨迹； 支持手机app视频预览、录像回放、报警预案查看、报警事件处理、报警记录历史查询； 多址模式：码流接入：800Mbps，码流转发：800Mbps； 绑定模式：码流接入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps 支多址模式：码流存储：800Mbps，绑定模式：码流存储：1500Mbps 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入. | 1 | 台 |
| 10 | 弹起式地插 | 弹起式地插 | 16 | 个 |
| 11 | 六类双绞线 | 双绞线采用名称23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料； 双绞线符合ISO/IEC，ANSI/TIA/EIA，EN的要求. | 7 | 305米/轴 |
| 12 | 电源线 | RVV 2*1.0mm电源线 | 1500 | 米 |
|  | 大屏显示及扩音系统 |  |  |
| 1 | 165英寸LED一体机 | 显示区域对角线尺寸不小于165吋；点间距≤1.91mm；SMD表贴三合一LED，表面黑色雾化处理不反光； 显示对比度≥6000：1；可视角度（垂直/水平）≥170°；色温阈值1000~10000K； 支持通过按键调高或降低亮度； 整机显示比例16：9；分辨率≥1920*1080； 屏幕刷新率（Hz）≥3800Hz；具备对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能； LED像素失控率≤1/1000000； 整机采用高内聚耦合设计； 只要一个按键即可对屏体进行开启、关闭、待机等操作； 指示灯：具有状态指示类，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态； 整机具备外部可见前置端口不少于如下种类和数量：USB2.0*2，HDMI IN*2。提供RJ45接口； 整机内置嵌入式系统。采用Android7.1及以上系统，CPU：2×A72+4×A53，GPU不低于Mali T864，内存容量：4GB，存储容量：32GB； 内置不少于7种jpg欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等； 电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作； 整机一根电源线，即可实现对其供电，无需特地准备其他供电配件如电箱等； 为了保证正面无凹凸面，要求模组间隙≤0.1mm，平整度≤0.1mm； 箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线； 设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线； 在开机屏幕正常工作的状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检查、更换灯板；热插拔后显示屏显示正常无任何不良现象； 屏幕有自己的OSD菜单，实现对其操控时的状态显示； 支持IR控制，实现对屏幕的亮度、通道切换、功能选择等操作； 为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正。 | 1 | 台 |
| 2 | 110英寸LED一体机 | 显示区域对角线尺寸不小于110吋；点间距≤1.28mm；SMD表贴三合一LED，表面黑色雾化处理不反光； 显示对比度≥6000：1；可视角度（垂直/水平）≥170°；色温阈值1000~10000K； 支持通过按键调高或降低亮度； 整机显示比例16：9；分辨率≥1920*1080； 屏幕刷新率（Hz）≥3800Hz；具备对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能； LED像素失控率≤1/1000000； 整机采用高内聚耦合设计。只要一个按键即可对屏体进行开启、关闭、待机等操作； 指示灯：具有状态指示类，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态； 整机具备外部可见前置端口不少于如下种类和数量：USB2.0*2，HDMI IN*2。内置千兆网卡；提供RJ45接口； 整机内置嵌入式系统。采用Android7.1及以上系统，CPU：2×A72+4×A53，内存容量：4GB，存储容量：32GB； 内置不少于7种jpg欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等； 电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作； 整机一根电源线，即可实现对其供电，无需特地准备其他供电配件如电箱等； 为了保证正面无凹凸面且整机美观，要求模组间隙≤0.1mm，模组平整度≤0.1mm； 箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线； 设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线； 在开机屏幕正常工作的状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检查、更换灯板；热插拔后显示屏显示正常无任何不良现象； 屏幕有自己的OSD菜单，实现对其操控时的状态显示； 支持IR控制，实现对屏幕的亮度、通道切换、功能选择等操作； 为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正。 | 1 | 台 |
| 3 | 86英寸会议平板 | 整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm； 整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷； 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用； 软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接； 支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏； 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求. | 5 | 台 |
| 4 | 配套主机 | Intel® Core™ i5，DDR4 8G内存，128G固态硬盘，核显Intel® HD Graphics，USB2.0 接口2个，USB3.0 接口3个，Windows10企业版 | 5 | 台 |
| 5 | 无线投屏 | 单按键设计，一按即可传屏；支持触摸回传、扩展屏显示；传输视频、音频和触摸信号；支持 4 分屏传输，分屏可独立回传；5G频段，传输稳定可靠；功耗低，无需单独供电，传输距离15米 | 5 | 台 |
| 6 | 75英寸会议平板 | 整机屏幕采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm； 整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷； 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用； 软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接； 支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏； 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 | 1 | 台 |
| 7 | 配套主机 | Intel® Core™ i5，DDR4 8G内存，128G固态硬盘，核显Intel® HD Graphics，USB2.0 接口2个，USB3.0 接口3个，Windows10企业版 | 1 | 台 |
| 8 | 无线投屏 | 单按键设计，一按即可传屏；支持触摸回传、扩展屏显示；传输视频、音频和触摸信号；支持 4 分屏传输，分屏可独立回传；5G频段，传输稳定可靠；功耗低，无需单独供电，传输距离15米 | 1 | 台 |
| 9 | 一体机电脑 | 21.5英寸商务办公一体机电脑 ryzen3 1300/4G/1T/2G独显/WIN10-H | 6 | 台 |
| 10 | 辅件 | 辅件 | 1 | 批 |
| 11 | 扩音功放 | 全数字合并功放 2寸LCD彩色液晶屏； 中英文显示； 简单快捷 麦克风双独立10段PEQ调节； 5级反馈抑制 ； 3.1声道全数字平衡输出； 音乐立体声 13组系统记忆功能 | 5 | 套 |
| 12 | 吸顶喇叭 | 8寸两分频同轴天花扬声器 | 10 | 套 |
| 13 | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 5 | 套 |
| 14 | U段一拖二无线手持话筒 | U段一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 15 | 主音箱 | 驱动单元：6*80mm 长冲程聚酯薄膜驱动单元，高音驱动单元，2*3-； 频率范围：120 Hz 至 20 kHz(-10dB)； 指向角度：垂直分布：20°，水平分布：140°； 灵敏度 (1W/1m)：93dB； 最大输出 (1m)：121 dB峰值； 功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧； | 2 | 只 |
| 16 | 主音箱功放 | 立体声功率：8Ω 500W，4Ω 750W，桥接功率：8Ω 1600W，用优化的Class-H线路； 具备桥接转换开关；采用Ground lift接地技术，输入灵敏度（全频/8 ohms：0.775V or 1.4V可选开关； 频率响应（1W/20hz-20khz)：+0dB,-1dB； | 1 | 台 |
| 17 | 数字音频处理器 | 采用高性能的SHARC系列数字信号处理器,可选的8×8 DanteTM接口模块； 专有的实用音频处理模块—每个输入通道都有独立的反馈抑制模块； 专有的实用音频处理模块—扩展方便、增益共享型的自动混音模块； 八个模拟输入通道—线路/MIC（可软件切换），+48V幻象供电（可软件切换）； 八个模拟输出通道,设备面板布置了LCD显示屏、LED电平表和简洁的薄膜按键开关； 灵活的外部控制接口—RS232、以太网接口和GPIO接口。 | 1 | 台 |
| 18 | 调音台 | 12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX | 1 | 台 |
| 19 | 音频线 | 2*2.5mm2音频线 | 800 | m |
| 20 | 电源线 | RVV 2*1.0mm电源线 | 800 | m |
|  | 审判系统 |  |  |
| 1 | 审签通 | 各类业务办理过程中需要诉讼参与人在相关文书上签名时，生成的待签名文书，发送至“审签通”终端； “审签通”终端可以查阅待签名的文书，点击“签名”通过符合公安部标准的二代身份证阅读模块，结合人脸识别、身份核验环节； 身份核验通过后，“审签通”终端通过指纹采集模块采集当事人指纹信息； 指纹采集后，“审签通”引导当事人在合适位置手写签名，完成后含当事人照片、指纹及签名信息在文书上显示，确保“电子签名”场景的真实性以及签名过程的完整性； 完成签名后的文书自动归入案件电子卷宗。 | 12 | 台 |
| 2 | 安检门 | 可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报； 金属物体从门中间抛过也会准确报警； 能区分铁磁质和非铁磁质金属物品； 离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警； 人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置； 开机时对系统进行自检，并显示检测结果； 12个独立探测区域，每个区域1000级灵敏度等级调节； 运输、维护方便。 | 3 | 台 |
| 3 | 叫号机软件开发 | 23个排队叫号窗口数据对接 | 1 | 套 |
| 4 | 诉讼服务中心台面 | 诉讼服务中心台面定制 | 1 | 套 |
| 5 | 云中央控制主机 | 主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M， Flash闪存≥1G； 完全可编程，开放式的接口、具有至少4个业务扩展卡槽； 不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口； 不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口； 不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发； 前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯； 支持网络通讯：CR-NET，CR-LINK ；TCP/IP；三种网络通讯方式； 支持USB2.0接口，可上传或下载程序； 支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； 支持iPad／iPhone作为触控终端，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； 可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； MTBF≥40000小时； 支持中控双机热备份功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 中控编程软件 | 支持图形化、语句化两种编程方式； 支持自定义宏，可编辑，可导入导出； 触屏界面支持安卓系统和IOS系统跨平台共享； 具有素材封装库功能； 可通过触屏界面自定义时间预约功能； 支持时间轴设定功能； 支持多工程程序切换； 支持中英文编辑界面。 | 1 | 套 |
| 7 | 数字高清会议摄像机 | 最大分辨率达到1920x1080,输出帧频最高可达60/50帧/秒，在保证高清晰度的同时满足了对画面流畅性的需求； 摄像机视频的信噪比直接影响到高清视频会议终端的图像压缩编码效率。本产品同时应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用美国新一代低噪声传感器，有效降低了噪声； 该摄像机运用了独特的基于人眼模型的Iridix曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。传感器支持WDR(宽动态范围)，在有强烈明暗反差的环境下(如逆光)，能够清晰捕捉成像所有景物； 18倍光学变焦； 丰富完善的接口：YPbPr模拟分量接口、DVI(HDMI)接口、HD-SDI接口(可选)。 | 4 | 台 |
| 8 | 安装支架 | 安装支架 | 4 | 台 |
| 9 | 六类双绞线 | 双绞线采用名称23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料； 双绞线符合ISO/IEC，ANSI/TIA/EIA，EN的要求。 | 3 | 箱 |
| 10 | 高清视频线 | 高清视频线 | 4 | 根 |
| 11 | 电源线 | RVV 2*1.0mm电源线 | 300 | 米 |

五、项目实施要求：

1、响应供应商对项目实施各阶段要进行严格的质量监督与控制。在项目实施过程中要引入风险管理、质量管理、文档管理等管理办法，加强系统软硬件测试及问题跟踪管理，严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。

2、本项目成交供应商必须服从于采购人的协调，积极主动与涉及本项目的其他相关系统开发单位做好合作，必须满足正常使用。

本项目不接受参数的负偏离及总价高于3200000.00元的报价。

所有产品均符合国家规定对应行业标准。

注：开标结束后请中标的供应商将标书电子版发送至邮箱：pxczzxk@163.com.

六、质量要求：

1、供应商提供的必须是全新的、未使用过的原装合格产品。所有产品的质量应符合现行国家标准，产品及其原材料应符合国家规定的强制性要求。送货到买方指定地点后买方有权将卖方送达的产品送相关权威部门检测，检测费用由卖方承担，如发现假冒伪劣产品或达不到询价文件技术参数要求的产品，买方有权拒收。第一次检验不合格扣合同总价的5%，第二次检验不合格的扣合同总价的10%，三次检验不合格买方有权终止合同并没收履约保证金。

七、售后服务要求：

1、系统软硬件免费售后服务期为一年，从系统验收合格之日起算。在服务的有效期内，中标人应承诺提供所购设备最新的主机软件的维护性版本及与原有软件相同的许可权利，如软件补丁、更新软件及其配套文档资料。

2、成交供应商应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在质保期内要求中标人提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，并保证在接到通知后30分钟内响应，4小时内到达现场解决问题。

3、在安装和系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，成交供应商有义务提供技术咨询；成交供应商应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务

8、合同主要条款

甲方（买方）：乙方（卖方）：

合同编号：

计划编号：202102001-223001　询价编号：沛采询X（2021）006

第一条定义

1.1 “买方”为沛县人民法院

1.2 “工作现场”为买方指定地点。

1.3  “合同货币”即人民币。

第二条合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同货物（服务）沛县人民法院审执辅助事物中心智能化建设项目，详见项目要求。

第三条价格

3.1卖方在本合同项下提供的有关合同货物、售后服务的合同总价为人民币：　　　　　　　　　　　　　　　　；（￥：）。

第四条支付

4.1预付款事项

①甲乙双方依据苏财购[2020]52号文件之规定协商确定预付款比例为货款的    ％。

②甲乙双方协商确定预付款时间为    年    月    日前。

4.2货物验收合格后的付款

①货物送到买方指定地点，经安装验收调试合格后，买方向卖方支付货款的    ％；

②余款    ％在货物交付验收合格之日起三十日之内付清。

4.3履约保证金约定

依据徐财购[2020]14号之规定，甲乙双方就履约保证金收取方式、时间、金额及履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形、逾期退还履约保证金的违约责任等进行协商约定。

第五条交货

5.1卖方应于　　年　月　日17:30时前，按照买方要求将货物送到买方指定地点并安装调试完毕。

5.2如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按每天为迟交设备金额百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%)。违约金的支付不免除卖方实际交付迟交设备的义务。

5.3卖方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额%的违约金。

如果卖方在合同规定的交货日期后五(5)日内仍未能交付全部或部分货物，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条技术资料

6.1 技术资料应随合同货物一同交付给买方。

第七条检验

7.1货物送到买方指定地点后由买方进行检验。

第八条验收和售后服务

8.1合同货物的验收应在卖方的协助下，由买方技术人员进行并完成。详细情况应记录在工作日志上并经双方授权代表签字。卖方提供的售后服务范围详见项目清单。

8.2如果验收因卖方原因发生迟延或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失或任何额外费用请求赔偿。

第九条索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14 日内作出回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔通知后14日内，按照买方同意的方法解决索赔事宜。

第十条不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十一条合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期后5日内仍未能交付合同货物或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后3 日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的货物或文件或未提供的服务类似的货物或文件或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条争议的解决

12.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向沛县人民法院提起诉讼。

第十三条合同生效及其他

13.1本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。

13．2本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

13．3本采购合同一式四份，分别由采购人、成交供应商、沛县财政局采购管理科、沛县政府采购中心留存。

合同双方的通讯地址：

买方		卖方

单位签章：								单位签章：

单位地址:                         单位地址:

开户银行：								开户银行：

银行账号：								银行账号：

法定代表人：							法定代表人：

联系人：								联系人：

联系电话：								联系电话：

签字日期：		年	月	日				签字日期：		年	月	日

9、售后服务承诺（格式自定）